《民用建筑设计劳动定额》

建设部文件　　　建设[2000]207号

关于印发《民用建筑设计劳动定额》(2000版)的通知

各省、自治区、直辖市建委(建设厅)，国务院有关部门，新疆生产建设兵团，中建总公司:
　　 为提高建筑设计行业的管理水平，指导建筑设计单位完善内部管理机制，适应建筑设计单位改企建制的需要，结合建筑设计行业实际，我部组织对原《发用建筑设计劳动定额》(1993年修编版)进行了修编。现将修编的《民用建筑设计劳动定额》(2000版)印发你们，供各有关单位和管理部门参考。
　　 《民用建筑设计劳动定额》（2000版）由中国建筑标准设计研究所出版发行。

附件《民用建筑设计劳动定额》（2000版）。

中华人民共和国建设部

2000年9月19日

前言

民用建筑设计劳动定额，是建筑设计单位的生产劳动管理标准和设计劳动量的行业标准。编制本定额是建筑设计行业的一项基础建设。自一九八五年以来，本2000年版定额是第三次修编。

随着我国市场经济和建设事业的进一步发展，特别是九十年代以来，我国民用建筑及其设计发生了一系列新的变化。民用建筑的功能和技术复杂程度大大增加，对建筑的技术要求有了新的提高；技术进步的推广和计算机辅助设计普及应用，推动促进了设计质量和工效提高；设计市场发展使设计方案工作地位更加突出等等。因此，编制新的建筑设计劳动定额。成为行业和建筑设计单位的急迫需要。

建筑设计劳动的特点，是以脑力劳动为主的复杂的创造性劳动。它是知识、技术、文化艺术与物质生产之间联系的纽带。与时代和科技进步紧密相联，影响和决定着设计劳动定额的广度、水平和尺度。

设计产品都是非标准产品，没有一项设计成果会是完全相同的。建筑设计劳动量因人、因地、因业主要求而异，同类工程因设计条件和功能变化使劳动量相差悬殊。因此，建筑设计劳动定额宜粗不宜细，应既具有劳动量化水准。又能体现设计劳动之间的相对合理性。

本定额考虑适用性和实用性并重，采用指标型、综合型、集体型定额形式。尽力体现设计定额应具有的科学性和合理性，并给设计单位在使用时留有余地。

本定额适用于产值管理、产值工日管理和工日管理的单位施行设计劳动定量和分配。

《民用建筑设计劳动定额》目录

总说明

一、劳动管理指标

二、工程项目设计用工量

(一)工程项目分类表

(二)设计用工量(工日)表

(三)初步设计与施工图设计阶段工作量比例

三、项目方案设计用工量及工作量比例

四、项目设计工作量比例

(一)基本工作量比例

(--)工作量比例调整系数

五、设计工序工作量比例

附录一、综合工作量比例参考

附录二、本定额用词说明

附加说明：本定额主编单位、参编单位、主要编制人名单

总说明

一、本《民用建筑设计劳动定额》(以下简称本定额)。是在建设部一九九四年颁发的九三版《民用建筑设计劳动定额》的基础上，适应技术进步和建设发展需要重新编制的。

二、本定额编制工作的抽样调查资料特征为：样本年度1997、1998两年，取用样本单位56家，设计投产人数10144人，一其专业结构比例(％)为：建筑34。4、结构31。4、给排水8。5、暖通8。6、电气10。6、经济6。5，取用工程项目样本数878项，CAD出图率约为93％。

三、本定额的劳动用工量(工日)。按投入产出原理。以设计工作的最终产成品为施工图张效和作业投入的用工量，统计综合，测算各类工程用工量和有关指标。

本定额用工量基准水平：平均一张施工图成果的设计综合用工量为4。8工日(包含初步设计、施工图设计和后期服务综合用工)。

四、本定额以民用建筑单项(单体建筑)工程为计量单位。多子项工程应分解使用本定额。

五、本定额将方案设计单列成工作阶段。这是根据我国设计市场和建设规划评审工作已形成的惯例。并应建筑设计单位普遍要求而采纳的。

六、定额的设计阶段工作内容

1、方案设计阶段：按业主和建管规划要求，进行初步方案、送审方案和实施方案工作；对招投标工程项目。进行初步方案、招投方案、中标实施方案工作，参加方案评审并进行修改调整全过程。实施方案应达到和满足进行初步设计的要求。

2、初步设计阶段：按业主和建管规划要求，从研究基本资料、功能、环境和使用要求开始，直到参加初步设计审批及修改调整全过程。

3、施工图设计阶段：从接到批准的初步设计文件或代替初步设计的方案设计起，直到完成施工图设计的全过程。

4、后期服务阶段：从设计交底起至竣工验收的全过程，包括施工配合、技术处理等。

七、成果质量要求及标准

1、各阶段设计文件必须符合国家颁发的设计规范、规定、规程和标准；

2、设计文件深度必须达到建设部颁发的《建筑工程设计文件深度规定》；

3、设计文件必须签署齐全、图文清楚、图面清晰；

4、设计文件必须完整齐全，满足施工要求。

一、劳动管理指标

1、年工作天：251天；

2、年作业天：19l天；

3、出勤率：95％及以上；

4、作业率：80％及以上；

5、CAD出图率：95％以上。

二、工程项目设计用工量

本定额将所有民用建筑设计项目划分为四类：特别复杂、较复杂、复杂、一般，简称特、1、2、3四类。与其相应，分别编制有四类工程设计用工量表，供查用。

工程项目设计用工量的确定。先按(一)工程项目分类表定位项目类别，再查(二)项目设计用工量表计取。

(一)工程项目分类表

| 类别 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 特 类 | 1、以国际性活动为主的大型公共建筑。 2、有全国性意义或技术要求特别复杂的中小型公共建筑。 3、高大空间有声、光、热、振动、视线等特殊要求的公共建筑。 4、30层以上或高度100米以上的建筑(含30层和100米)。 5、单体建筑面积8万平方米以上或投资2亿元以上的公共建筑。 6、地下工程总建筑面积5万平方米以上的建筑及附建式人防建筑。 7、抗震设防区特殊超限高层建筑。 |
| — 类 | 1、有地区性意义或技术要求复杂的中小型公共建筑。 2、建筑高度50米至100米以下的公共建筑。 3、单位建筑面积2万平方米以上至8万平方米，或投资1千万元至2亿元的公共建筑。 4、20层至29层住宅、公寓。 5、地下：工程总建筑面积l万平方以上至5万平方米及附近建式人防建筑。 6、抗震设防区建筑高度loo米以下的超限高层特殊公共建筑。 |
| 二 类 | 1、12层以上至19层住宅、公寓。 2、建筑高度24米以上至50米以下的公共建筑。 3、单体建筑面积5千平方米以上至2万平方米或投资1千元以上至4千万元的公共建。 4、地下工程总建筑面积1万平方米及以下建筑。 |
| 三 类 | 1、单体建筑面积5千平方米及以下或投资1千万元及以下的公共建筑。 2、建筑高度24米以下的公共建筑。 3、12层以下住宅、公寓、宿舍。 4、一、二层单功能、小跨度建筑。 5、与建筑配套的独立设备用房。 |

(二)设计用工量(工日)表

四类项目设计的工日表，均按工程项目设计建筑面积分档，以体现不同项目的规模差异；按单方造价分级，以体现不同项目的建设标准、功能和技术复杂性等的差异。

本设计用工量表包含的工作范围为初步设计、施工图设计和后期服务。

特类工程设计用工量表单位：工日

| 纵向级次 | 单方造价(千元／m2) | 建筑面积(平方米) |
| --- | --- | --- |
|  |  | <5000 | 5000 | 1万 | 2万 | 3万 | 4万 | 6万 | 8万 | 10万 | >10万 |
|  | (横向档次) | 1(工日／lOOm2) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(工日/100m2) |
| 8 | >8 | 16 | 798 | 1388 | 2361 | 2632 | 2999 | 3829 | 4339 | 4626 | 4.0 |
| 7 | 7—8 | 14.8 | 738 | 1284 | 2185 | 2436 | 2775 | 3543 | 4015 | 4281 | 3.7 |
| 6 | 6—7 | 13.6 | 679 | 1181 | 2009 | 2239 | 2551 | 3257 | 3691 | 3936 | 3.4 |
| 5 | 5—6 | 12.4 | 619 | 1077 | 1832 | 2043 | 2328 | 2971 | 3368 | 3591 | 3.1 |
| 4 | 4—5 | 11.2 | 560 | 974 | 1656 | 1846 | 2104 | 2686 | 3044 | 3245 | 2.8 |
| 3 | 3—4 | 10 | 550 | 870 | 1480 | 1650 | 1860 | 2400 | 2720 | 2900 | 2.5 |
| 2 | 2—3 | 8.8 | 440 | 766 | 1304 | 1454 | 1656 | 2114 | 2396 | 2555 | 2.2 |
| 1 | <2 | 7.7 | 381 | 663 | 1128 | 1257 | 1432 | 1829 | 2072 | 2210 | 1.9 |

l类工程设计用工量表单位：工日

| 纵向级次 | 单方造价(千元／m2) | 建筑面积(平方米) |
| --- | --- | --- |
|  |  | <5000 | 5000 | 1万 | 1.5万 | 2万 | 3万 | 4万 | 5万 | 6万 | >6万 |
|  | (横向档次) | 1(工日／100m2) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(工日／lOOm2) |
| 8 | >6 | 11.3 | 562 | 833 | 1145 | 1388 | 1708 | 1999 | 2291 | 2582 | 3.9 |
| 7 | 5—6 | 10.5 | 523 | 775 | 1065 | 1291 | 1588 | 1859 | 2131 | 2402 | 3.6 |
| 6 | 4—5 | 9.7 | 484 | 717 | 985 | 1194 | 1469 | 1720 | 1970 | 2221 | 3.3 |
| 5 | 3—4 | 8.9 | 444 | 658 | 905 | 1097 | 1349 | 1580 | 1810 | 204l | 3.1 |
| 4 | 2—3 | 8.1 | 405 | 600 | 825 | 1000 | 1230 | 1440 | 1650 | 1860 | 2.8 |
| 3 | 1.5—2 | 7.5 | 376 | 556 | 765 | 927 | 1140 | 1335 | 1530 | 1725 | 2.6 |
| 2 | 1—1.5 | 6.9 | 346 | 513 | 705 | 854 | 105l | 1230 | 1410 | 1589 | 2.4 |
| 1 | <1 | 6.4 | 317 | 469 | 645 | 782 | 961 | 1125 | 1290 | 1454 | 2.2 |

2类工程设计用工量表单位：工日

| 纵向级次 | 单方造价(千元／m2) | 建筑面积(平方米) |
| --- | --- | --- |
|  |  | <3000 | 3000 | 5000 | 1万 | 1.5万 | 2万 | 2.5万 | 3万 | 4万 | 5万 | >5万 |
|  | (横向档次) | 1(工日／lOOm2) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10(工日／lOOm2) |
| 8 | >5 | 11.3 | 338 | 494 | 852 | 1027 | 1247 | 1407 | 1506 | 1643 | 1673 | 3.2 |
| 7 | 4—5 | 10.5 | 307 | 449 | 774 | 933 | 1133 | 1278 | 1368 | 1493 | 1520 | 2.9 |
| 6 | 3—4 | 9.2 | 276 | 404 | 696 | 839 | 1019 | 1150 | 1231 | 1343 | 1367 | 2.6 |
| 5 | 2.5—3 | 8.5 | 253 | 370 | 638 | 769 | 934 | 1054 | 1128 | 1230 | 1253 | 2.4 |
| 4 | 2—2.5 | 7.9 | 237 | 348 | 599 | 722 | 877 | 989 | 1059 | 1155 | 1176 | 2.2 |
| 3 | 1.5—2 | 7.4 | 222 | 325 | 560 | 675 | 820 | 925 | 990 | 1080 | 1100 | 2.1 |
| 2 | 1—1.5 | 6.8 | 204 | 299 | 515 | 620 | 754 | 850 | 910 | 993 | 1010 | 1.9 |
| 1 | <1 | 6.2 | 186 | 272 | 469 | 566 | 687 | 775 | 830 | 905 | 922 | 1.8 |

3类工程设用工量表

单位：工日

| 纵向级次 | 单方造价(千元／m2) | 建筑面积(平方米) |
| --- | --- | --- |
|  |  | <1000 | 1000 | 2000 | 5000 | 8000 | 1.2万 | 1.6万 | 2万 |
|  | (横向档次) | 1(工日100／m2) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | >4 | 13 | 129 | 184 | 371 | 465 | 601 | 698 |  |
| 7 | 3—4 | 12 | 117 | 167 | 336 | 421 | 544 | 631 | 701 |
| 6 | 2.5～3 | 11 | 105 | 149 | 301 | 377 | 486 | 565 | 628 |
| 5 | 2—2.5 | 10 | 96 | 137 | 277 | 347 | 448 | 521 | 578 |
| 4 | 1.5～2 | 9 | 8岛 | 126 | 254 | 318 | 410 | 476 | 529 |
| 3 | 1-1.5 | 8 | 80 | 114 | 230 | 288 | 372 | 432 | 480 |
| 2 | O．5～1 | 7.2 | 72 | 102 | 206 | 259 | 334 | 388 | 431 |
| 1 | <0.5 | 6.5 | 64 | 91 | 183 | 229 | 296 | 3,14 | 382 |

说明：

1、表列工日数为面积(档次)和造价(级次)的中间值。不同建筑面积和单方造价的项目设计工日，可按插入法计取。

2、本表第1档面积规模的项目工日数，等于该档(工日／100M。)值乘项目建筑面积。

3、特、1、2类三张表末档规模的工日数，等于前档工日数加上面积差数乘该档(工日／100M。)值。

4、单方造价以概算计。

5、本表1个工日，解释为中级职称设计人员生产作业一个工作天。

6、其他项目设计用工量

(1)室外总体工程：按G(工日)=50+90F(公顷)式计取。当场地面积(F)不足0。5公顷者，按10～50工日计取。

(2)复用设计配基础：按同类项目设计工日30％。

(3)施工图预算：按项目设计工日10％。

(三)初步设计与施工图设计阶段工作量比例

以阶段设计复杂程度按以下百分比计取：

| 工程类别 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特、l类 | 30～35 | 70～65 | 100 |
| 2类 | 25～30 | 75～70 | 100 |
| 3类 | 20～25 | 80～75 | 100 |

说明：后期服务含在其中。

三、项目方案设计用工量及工作量比例

民用建筑方案没计用工量(工作量)，以项目设计(初步设计、施工图设计、后期服务)为基数。按下表百分比计取

| 工程类别 | 特类 | 1类 | 2类 | 3类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用工量(％) | 12—15 | 10一12 | 8—10 | 5—8 |

说明：按工程规模、功能和场地环境等方案设计难度因素确定具体百分比。

方案设计工作量比例(％)表

| 专业 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 暖通 | 电气 | 经济 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工比 | 75 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 100 |

注：上表不包括独立设备用房的方案设计。

四、项目设计工作量比例

项目设计j号业工作量lt倒(简称工比，用百分比表永)。由基本工比及工比凋整系数两部份组成，使用时密不可分。

经济专业，在设计全过程中工作量占59，6。

(一)基本工作量比例

土建与设备工比表

| 工程类别 | 土建(建、结) | 设备(水、暖、电) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特类 | 63.7 | 36.3 | 100 |
| 1类 | 64.7 | 35.3 | 100 |
| 2类 | 67.4 | 32.6 | 100 |
| 3类 | 71.6 | 28.4 | 100 |

各设计专业工比表

| 工程类别 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 暖通 | 电气 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特类 | 31.6 | 32.1 | 9.1 | 13.2 | 14.０(4) | 100 |
| 1类 | 32.1 | 32.6 | 8.9 | 12.6 | 13.8(3.6) | 100 |
| 2类 | 33.2 | 34.2 | 8.4 | 11。O | 13.2(2.6) | 100 |
| 3类 | 35.3 | 36.3 | 7.9 | 8.9 | 11.6(2.O) | 100 |

说明：

l、本工比均应包括由建筑项目性质决定而必须承担的设计技术内容。

2、工程项目中实际不发生(或少发生)工作量的专业。应如实不计(或少计)工作量和工比；该专业工作量比例应分解给其他设计专业。

3、以上工比均不包括方案设计。

4、经济专业在设计全过程(方、初、施、后期)占5％，不参与分解工比。

5、电气专业括弧内数字为“其中弱电”，供参考。

(二)工作量比例调整系数

| 序号 | 专业技术内容 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 暖通 | 电气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗震设防 |  | O.05～0.1 |  |  |  |
| 2 | 软土地基、湿陷性地基 |  | 0.05～O.1 |  |  |  |
| 3 | 地下多层第二层起每层 |  | 0.1 |  | 0.05 |  |
| 4 | 建筑高度50m至lOOm以下 |  | 0.1 |  |  |  |
| 5 | 建筑高度>lOOm |  | O.1～O.2 | O.1 | O.1 |  |
| 6 | 高大空间建筑 | 0.1～0.2 | 0.1～0.2 |  | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 居住建筑中有热水系统 |  |  |  |  |  |
| 8 | 只有采暖.无通风排烟和集中空调 |  |  |  | -O.2 |  |
| 9 | 弱电系统两个以上第三个起每个 |  |  |  |  | 0.1 |
| lO | 接建 | O.05 | 0.1 |  |  |  |
| 1l | 加层 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| l2 | 室外总体工程 |  | -0.5～-O.7 | 1.5(包括管线综合) |

说明：

1、上表系数与基本工比发生调整关系以百分比计入。如上表系数O.1即工比增加10％，-O.5即工比减少50％。

2、设备专业只发生局部工作量时.应考虑局部的比重，该专业基本工比乘以小于1的系数。

3、水、暖、电设备用房(水泵房、空调机房、变配电房、锅炉房等)，水、暖、电主专业调整系数增加1.O。

4、各设计专业按本表增减系数后.实际工比按总体消解后确定(经济专业不参加消解)。

5、对本表未包括的异常专业技术内容，可参照调整。

五、设计工序工作量比例

| 专业 工序 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 暖通 | 电气 | 经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 | 82 | 73 | 82 | 82 | 82 | 80 |
| 校对 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 审核 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 审定 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | (8) |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

说明：

1、项目设计总负责人工作量.根据设计复杂程度和设总组织协调投入的程度，按项目设计总工作量2～5(%)计取。

2、专业负责人管理和技术工作量。按本专业工作量8％计取。

附录一、综合工作量比例参考

根据专项调查及本定额工比水平.编制以下综合工比(%)供参考：

1、各设计阶段的专业工比

| 专业 阶段 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 暖通 | 电气 | 经济 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 75 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 100 |
| 初步设计 | 38 | 18 | 7 | 8 | 10 | 19 | 100 |
| 施工图 | 29 | 36 | 9.5 | 11.5 | 14 |  | 100 |
| 后期服务 | 25 | 48 | 8 | 9 | 10 |  | 100 |

2、各专业的设计阶段工比

| 专业 阶段 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 暖通 | 电气 | 经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 初步设计 | 26 | 17 | 22 | 22 | 22 | 94 |
|  | (33) | (18) | (23) | (23) | (23) | (100) |
| 施工图 | 48 | 68 | 68 | 68 | 67 |  |
|  | (61) | (70) | (72) | (72) | (71) |  |
| 后期服务 | 6 | 12 | 5 | 5 | 6 | / |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | lOO | 100 | 100 |

3、综合工比

| 专业 阶段 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 暖通 | 电气 | 经济 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 7.5 | 0.9 | O.4 | O.4 | O.5 | O.3 | 10 |
| 初步设计 | 9.5 | 4.5 | 1.8 | 2.O | 2.5 | 4.7 | 25 |
| 施工图 | 16.5 | 20.5 | 5.4 | 6.6 | 8 |  | 57 |
| 后期服务 | 2.O | 3.8 | O.7 | O.7 | O.8 |  | 8 |
| 合计 | 35.5 | 29.7 | 8.3 | 9.7 | 11.8 | 5.0 | 100 |

说明：

1、以上三表的设计阶段比条件均为：方案10％、初设25％、施设57％、后期服务8％.

2、表2括弧内数值为不计入方案设计阶段时，阶段比条件为：初设30％、施初62％、后期服务8％。

附录二、本定额用词说明

1、年工作天：年365自然天减去每周双休日累计104天.再减去年四大节日10天后为251天。

2，出勤率：出勤工日占工作天的百分比。

3、作业率：作业工日占出勤工日的百分比.

4、作业工日：生产人员从事工程项目的直接生产工日。包括项目设计准备、后期服务全过程等的生产用工。年作业工日为统计实测.也应等于实际的年工作天、出勤率、作业率的乘积。

5、CAD出图率：计算机辅助设计率。是设计劳动手段的水平。以每年CAD施工图张数与总施工图张数之比.

6、设计工作量：是设计工作定量考核的尺度，包括设计用工量和产值等。

7、设计用工量：设计作业工日数。是设计工作量之一。

附加说明

本定额主编单位、参编单位和主要编制人名单

主编单位：中国建筑设计协会

参编单位：福建省建筑设计研究院

贵州省建筑设计研究院

湖南省建筑设计院

北京市建筑设计研究院

云南省设计院

济南市建筑设计院

河北省建筑设计研究院

主要编制人：胡兆洪 陈轸 袁绪 鹏文瑜 张慧华 张晓明 陈进芳